"Allegato B - Offerta economica"

# Offerta economica

Oggetto: affidamento diretto ex art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 per la "Fornitura di apparecchiature idrauliche per acquedotti”, mediante procedura telematica sulla piattaforma SARDEGNACAT. CIG 93395421E0.

Il/la sottoscritto/a ................................... nato/a a ....................... il giorno ...................., in qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore

della Ditta ........................................., con sede legale in ................................., via ...................................... n. ................. Prov. ................................ cap ....................... numero di telefono ..................... numero di fax ................................e- mail .................................................. 
pec ...................................... codice fiscale ......................................... partita IVA .........................................................................,

presenta la seguente offerta per l'esecuzione della fornitura in oggetto, al netto dell'IVA di legge:

(NOTA DI COMPILAZIONE: INDICARE PREZZO UNITARIO E IMPORTO PER OGNI ARTICOLO)

| Art. | Saracinesca con volantino a cuneo gommato, corpo e coperchio in ghisa sferoidale, con rivestimento epossidico atossico alimentare conforme al DM n. 174/2004, tenuta idraulica ambo i sensi garantita da anello ad autoespansione in elastomero, albero in acciaio inossidabile, madrevite in bronzo, flangiata e forata a norma UNI EN 1092-1 ambo i lati con possibilità di rotazione di una flangia (tipo saracinesca Maddalena Mod. S58), pressioni nominali di prova e esercizio a norma UNI 1284. PN 16. | u.m. |  | Quantità Totali |  | Prezzo Unitario | Importo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | DN 100 | n. |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sommano |  |
| Art. | Saracinesca con volantino a cuneo gommato in ghisa sferoidale a corpo ovale e vite interna, corpo e coperchio in ghisa GS400 con rivestimento epossidico atossico alimentare conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004, cuneo rivestito in elastomero EPDM, albero in acciaio inossidabile, madrevite in bronzo; flangiata e forata a norma UNI EN 1092-1, pressioni nominali di prova e esercizio a norma UNI 1284. PN 16. | u.m. |  | Quantità Totali |  | Prezzo Unitario | Importo |  |
| 002 | DN 80 | n. |  | 5 |  |  |  |  |
| 003 | DN 100 | n. |  | 11 |  |  |  |  |
| 004 | DN 125 | n. |  | 5 |  |  |  |  |
| 005 | DN 150 | n. |  | 10 |  |  |  |  |
| 006 | DN 200 | n. |  | 2 |  |  |  |  |
| 007 | DN 250 | n. |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sommano |  |
| Art. | Saracinesca con volantino a cuneo gommato in ghisa sferoidale a corpo piatto e vite interna, corpo e coperchio in ghisa GS400 con rivestimento epossidico atossico alimentare conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004, cuneo rivestito in elastomero EPDM, albero in acciaio inossidabile, madrevite in bronzo; flangiata e forata a norma UNI EN 1092-1, pressioni nominali di prova e esercizio a norma UNI 1284. PN 16. | u.m. |  | Quantità Totali |  | Prezzo Unitario | Importo |  |
| 008 | DN 50 | n. |  | 15 |  |  |  |  |
| 009 | DN 80 | n. |  | 28 |  |  |  |  |
| 010 | DN 100 | n. |  | 7 |  |  |  |  |
| 011 | DN 125 | n. |  | 6 |  |  |  |  |
| 012 | DN 150 | n. |  | 10 |  |  |  |  |
| 013 | DN 200 | n. |  | 3 |  |  |  |  |
| 014 | DN 250 | n. |  | 3 |  |  |  |  |
| 015 | DN 300 | n. |  | 2 |  |  |  |  |
| 016 | DN 350 | n. |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sommano |  |
| Art. | Sfiato automatico tipo "COTRONE", corpo in ghisa GG 25, galleggiante in lamiera rivestito in gomma atossica e guarnizione in gomma conformi al D.M. n. 174 del 06/04/2004, PN 16, con flangia da: | u.m. |  | Quantità Totali |  | Prezzo Unitario | Importo |  |
| 017 | DN 50 | n. |  | 10 |  |  |  |  |
| 018 | DN 80 | n. |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sommano |  |
| Art. | Sfiato automatico a DOPPIO CORPO e tripla funzione, in ghisa a doppio galleggiante, corpo e coperchio in ghisa GG25, gallegianti in lamiera rivestita in elastomero atossico, orifizio e anello di tenuta in ottone, flangiato a norme UNI EN 1092-1. PN 16. | u.m. |  | Quantità Totali |  | Prezzo Unitario | Importo |  |
| 019 | DN 80 | n. |  | 10 |  |  |  |  |
| 020 | DN 100 | n. |  | 2 |  |  |  |  |
| 021 | DN 150 | n. |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sommano |  |
| Art. | Contatore TANGENZIALE. Corpo in ghisa GG 25 con protezione epossidica; gruppo di misura completamente estraibile ed intercambiabile; turbina perpendicolare all'asse della tubazione, in parte annegata nel corpo del contatore; trasmissione tra la parte bagnata inferiore e la parte asciutta dell'orologeria a mezzo giunto magnetico; orologeria asciutta a lettura diretta su n. 6 rulli numeratori, predisposta per il montaggio di un trasmettitore d'impulsi tramite contatto reed (carico massimo 24V 100 mA) protetta da coperchio metallico lucchettabile. Flangiato UNI EN 1092-1. Caratteristiche secondo normativa CEE/ISO 75/33 classe metrologica A. PN16. | u.m. |  | Quantità Totali |  | Prezzo Unitario | Importo |  |
| 022 | DN 125 | n. |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sommano |  |
| Art. | Contatore per acqua a getto multiplo e quadrante asciutto. Omologato MID MI-001. Corpo in ghisa o in ottone. Caratteristiche secondo normativa CEE/ISO 75/33 classe metrologica B. PN16. | u.m. |  | Quantità Totali |  | Prezzo Unitario | Importo |  |
| 023 | DN 20 (3/4") | n. |  | 30 |  |  |  |  |
| 024 | DN 25 (1") | n. |  | 40 |  |  |  |  |
| 025 | DN 32 (1+¼") | n. |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sommano |  |
| Art. | VALVOLA A FARFALLA biflangiata DOPPIO ECCENTRICO con attuatore elettrico, per funzione di sezionamento (on-off). Valvola a farfalla conforme alla norma EN593, con scartamento secondo EN558-14, parti a contatto con il fluido conformi a DM 174/2004, corpo in monoblocco realizzato in ghisa sferoidale GJS >= 400, flange secondo EN 1092-2, viteria interna in acciaio inox A2, anello premi-guarnizione in acciaio inox AISI 304, guarnizione di tenuta in gomma EPDM, alberi sostenuti da cuscinetti in bronzo esenti da manutenzione, rivestimento anticorrosione interno ed esterno a polvere epossidica spessore >= 250 µm color RAL 5015, tenuta idraulica ambo i sensi, completa di volantino di manovra e riduttore a vite senzafine con indicatore visivo di posizione, attuatore elettrico trifase 400 VaC 50Hz. Collaudi idraulici secondo EN12266. Marcatura secondo UNI EN593, UNI EN1074-1-2, UNI EN558-1. PN 10. | u.m. |  | Quantità Totali |  | Prezzo Unitario | Importo |  |
| 026 | DN 250 | n. |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sommano |  |
| Art. | VALVOLA A FARFALLA CENTRICHE tipo LUG con riduttore e volantino, per funzione di sezionamento (on-off). Valvola a farfalla conforme alla norma EN593, con scartamento secondo EN558-14, parti a contatto con il fluido conformi a DM 174/2004, disco e corpo in realizzato in ghisa sferoidale GGG40, idonea al collegamento con flange secondo EN 1092-2, rivestimento anticorrosione interno ed esterno a polvere epossidica spessore >= 250 µm color RAL 5015, tenuta idraulica ambo i sensi, completa di riduttore a vite senzafine con indicatore visivo di posizione e volantino. Collaudi idraulici secondo EN12266. Marcatura secondo UNI EN593, UNI EN1074-1-2, UNI EN558-1. PN10 | u.m. |  | Quantità Totali |  | Prezzo Unitario | Importo |  |
| 027 | DN 200 | n. |  | 1 |  |  |  |  |
| 028 | DN 250 | n. |  | 1 |  |  |  |  |
| 029 | DN 300 | n. |  | 1 |  |  |  |  |
| 030 | DN 350 | n. |  | 1 |  |  |  |  |
| 031 | DN 600 | n. |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sommano |  |
| Art. | Idrovalvola automatica a flusso avviato, a membrana in NR o superiore, molla di supporto in AISI 302 (l'occlusione della sezione di passaggio è effettuata esclusivamente dalla membrana), singola camera, corpo e cappello in ghisa GG25 o superiore, rivestimento epossidico, flangiatura secondo EN 1092-2, parti a contatto col fluido conformi al DM 174/2004, fornita con fori filettati nella presa di monte, presa di valle e nel cappello, fornita nuda senza equipaggiamento idraulico di controllo. PN10. | u.m. |  | Quantità Totali |  | Prezzo Unitario | Importo |  |
| 032 | DN 100 | n. |  | 2 |  |  |  |  |
| 033 | DN 125 | n. |  | 2 |  |  |  |  |
| 034 | DN 300 | n. |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sommano |  |
| Art. | NIPPLO doppio, esagonale, in acciaio, zincatura elettrolitica, estemità a vite conica, UNI DIN EN 10241 | u.m. |  | Quantità Totali |  | Prezzo Unitario | Importo |  |
| 035 | DN 50 (2") | n. |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sommano |  |

Importo TOTALE complessivo intera fornitura (al netto di IVA): € .................................................................... (riportare l’importo complessivamente offerto al netto dell’IVA)

Luogo e data ................................................

Firma digitale del legale rappresentante/titolare

...............................................................................